## Slide 1
大学物理实验1
光敏电阻特性研究
深圳大学物理实验教学中心

## Slide 2
历史回眸
光电效应由德国物理学家赫兹于1887年发现，对发展量子理论起了根本性作用。
G.赫兹 Gustav Hertz，
1887—1975

## Slide 3
一 实验目的
测量光敏电阻的伏安特性；
测量光敏电阻的光照特性。

## Slide 4
二 实验原理/2.1 电阻下降的特性及原因
光敏电阻又称光导管，在特定波长的光照射下，其阻值会迅速减小。
原因：光照后产生的载流子都参与导电，从而使光敏电阻的阻值迅速下降（百兆欧到百欧）
光敏电阻外观
光敏电阻光照特性
光敏电阻符号

## Slide 5
二 实验原理/2.2 光电效应

## Slide 6
二 实验原理/2.3 光敏电阻其它特性参数
（1）暗电流、暗电阻：在一定的电压下，没有光照的时，流过的电流称为暗电流。外加电压与暗电流之比称为暗电阻。
（2）灵敏度：灵敏度是指暗电阻与受光照射时的亮电阻的相对变化值。
（3）光谱响应：是指光敏电阻在不同波长的光照下的灵敏度。多数在540nm附近出现峰值
（4）温度系数：光电效应受温度影响较大，部分光敏电阻在低温下的光电灵敏较高，而在高温下的灵敏度则较低。
（5）额定功率： 50~100mW

## Slide 7
二 实验原理/2.4 马吕斯定律
偏振系统的作用
偏振片
偏振片
通过控制偏振片的夹角，可以控制光强从0到I0连续变化

## Slide 8
三 实验仪器
光源
透镜
偏振片
偏振片
透镜
光敏电阻
注意各元件高度可以旋松螺丝调节

## Slide 9
四 实验步骤
电压V |  |  |  |  | 
电流I |  |  |  |  | 
光强 |  |  |  |  | 
电流 |  |  |  |  | 
（1）伏安特性
（2）光照特性
光强如何控制、测量？
注意事项：
1、不要超过电表量程
2、不要超过光敏电阻的额定功率
（0）线路连接

## Slide 10
五 报告要求
1、画伏安特性曲线
2、光照特性曲线
3、写实验结论

## Slide 11
思考题
1、在光敏电阻实验中，若入射光强逐渐增强，光敏电阻的阻值会发生怎样的变化？请结合半导体中载流子产生与导电机理分析其原因，并思考为何光敏电阻对不同波长的光响应会有所差异。
2、在利用光敏电阻设计自动照明控制电路时，若环境中存在外界杂散光或光源频繁变化，系统可能会出现哪些问题？请结合实验现象，提出至少两种提高系统稳定性和抗干扰能力的方法。